## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 4+1

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  5.3 – ODPOČÍVADLO, ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva		D5.3-01

Situace				D5.3-02

Vzorové řezy			D5.3-03

Zídka kolem památníku         D5.3-04

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice"

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje  odpočinkovou plochu v prostoru před kostelem a opravu kamenné zídky u pomníku padlých z 1. a 2. světové války.

- Základní technické údaje

Konstrukce

Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  odpočívadla (žulové kostky)

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Plocha odpočívadla bude lemována žulovým krajníkem viz  Vzorové řezy. Ze strany stávající plochy ze žulových kostek se stávající krajník rozebere a následně uloží jako zapuštěný.

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.

Vybavení mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš je součástí samostatného objektu SO 6.5

Zídka kolem pomníku

Současný stav:

Zídka je postavena z kamenných bloků, z vrchní části s ocelovými prvky a ocelovou brankou. Zídka je znečištěna spadem z ovzduší, je porostlá řasou za stromů. Jednotlivé kameny se rozpadají, jsou uvolněné. Spárování je narušeno, dochází k rozpadu. Jsou patrné chybějící části zídky. Při zimních obdobích dochází k vsákání vody do kamene, voda zmrzne a rozpíná, vznikají trhliny, praskliny.

Návrh na technologii opravy:

Celá zídka bude očištěna vysokotlakým zařízení tlakem vody. Kamenné prvky budou zpevněny zpevňovačem kamene. Tímto se obnoví vazebnost - krystalická mřížka. Uvolněné kameny budou usazeny, praskliny, trhliny budou injektovány. Obnovení narušeného spárování materiálem k tomuto určeným. Na závěr se objekt napustí impregnací proti nasákavosti vody do kamene. Ocelové prvky budou natřeny antikorozním nátěrem.

Základní parametry

- plocha odpočívadla ze žulových kostek		43 m2

- délka zídky						20 m

Příčný řez

Příčný spád plochy odpočívadla je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

srpen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  5.3 – ODPOČÍVADLO, ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU

Přípravné práce

Sejmutí travnaté plochy (tl. 0,1 m) odvoz do 1 km					4 m3

Výkop zeminy	 (odvoz do 5 km)           					            9 m3

Snížení stávajícího žulového krajníku						12 m

Konstrukce

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně se  provede přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m. (plocha 43 m2)

Konstrukce  odpočívadla (žulové kostky): 43 m2

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Žulový krajník 10/20 cm do bet. C16/20						12 m

Kamenná zídka u pomníku se opraví dle níže uvedeného technologického postupu, základní rozměry zídky H= 0,40 - 0,80 m, délka 20 m

Návrh na technologii opravy:

Celá zídka bude očištěna vysokotlakým zařízení tlakem vody. Kamenné prvky budou zpevněny zpevňovačem kamene. Tímto se obnoví vazebnost - krystalická mřížka. Uvolněné kameny budou usazeny, praskliny, trhliny budou injektovány. Obnovení narušeného spárování materiálem k tomuto určeným. Na závěr se objekt napustí impregnací proti nasákavosti vody do kamene. Ocelové prvky budou natřeny antikorozním nátěrem.