Zhotovitel projektu sadových úprav : ing. Jiří Červený, zahradní architekt, Budovatelská 4794, 760 05 Zlín, tel.,fax: 576011533

Název akce : 									Počet stran : 7

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI

OBCE BŘEZNICE

STAVBA 5 – ÚPRAVY KOLEM KOSTELA

Stupeň :	DSP,TD

Místo stavby.	Březnice

Stavebník:	Obec Březnice č. 485, 760 01 Březnice

TECHNICKÁ  ZPRÁVA:

# SO – 5.5 -  Sadové úpravy

Seznam dokumentace :								č.v.:

Technická zpráva								D - 05.51

Situace 5. a 6. stavba	- viz výkres 6. stavba					D - 06.23

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

I.	NÁVRH ÚPRAV

II.	TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

III.	ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH TRÁVNÍKŮ A VÝSADEB BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

## NÁVRH ÚPRAV

# Za kostelem, podél oplocení, bude založen  tvarovaný živý plot z habrů. Bude navazovat na obdobný plot před hřbitovem.

Za odpočivadlem bude zřízen záhon trvalek.

Travnaté plochy poškozené stavbou budou rekonstruovány.z

# Časová posloupnost prací

- Průzkum staveniště

- Vytýčení tras ing. sítí

- Ochrana a údržba chráněných stromů a ploch

- Příprava území pro sadové úpravy

- Ohumusování na plochách poškozených stavbou

- Obdělání půdy na všech plochách

- Vytýčení výsadeb  keřů a květin

- Založení záhonů pro výsadby, výkop jam a výsadba rostlin

- Mulčování vysázených záhonů

- Obdělání půdy na plochách pro trávníky, zatravnění

- Údržba během záruční doby

## TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

# II.1. Průzkumné práce

Průzkum staveniště by měl dodavatel sadových úprav provést ještě před jeho převzetím, nejlépe ještě před uzavřením smlouvy o dílo, aby mohly být oceněny všechny vícepráce, které nemohly být v projektové dokumentaci jednoznačně specifikovány.

V kontextu s aktuálním stavem výstavby je třeba zjistit  především tyto skutečnosti :

- stupeň devastace půdy na plochách určených pro ozelenění, a to i na plochách zařízení staveniště, protože jejich rekultivace bude obtížnější a dražší

- kontrola kvality půdy deponované pro následné ohumusování, zejména její znečištění stavebními odpady a její zaplevelení

- vizuální kontrola podkladních vrstev pro následné ohumusování, zejména jejich mechanické nebo chemické devastace stavební činností

- případné vykopání sond a odběr vzorků pro půdoznalecký rozbor

- množství odpadů a rozsah  ploch, které jsou jimi devastovány

- kontrola kvality ochrany stromů, porostů a kultur, pokud tuto ochranu zabezpečuje vyšší dodavatel stavby

- určení zdroje vody pro zálivku výsadeb

Dodavatel sadových úprav po provedeném průzkumu a vlastních rozborech předloží vyššímu dodavateli zprávu s návrhem na opatření, která odstraní zjištěné závady.

Návrh na opatření bude podložen platnými normami vydanými Českým normalizačním institutem nebo platnými hygienickými normami – zejména ve vztahu k manipulaci nebo k ukládání  nebezpečných, agresivních nebo nestálých materiálů.

Budou-li v průběhu prací spojených s realizací sadových úprav nalezeny staré základy, lože, navážky, odpady apod., které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitně odklizené pozůstatky současné stavební činnosti, budou tyto posuzovány jako nezapsané skutečnosti.

# II.2. Geodetické práce

Dodavatel sadových úprav zajistí ještě před započetím prací vytýčení ing. sítí a zajistí jejich ochranu.

# II.3. Ochrana stávající zeleně

Všechny stávající stromy a travnaté plochy, které nebudou dotčeny stavbou budou během realizace stavebních prací chráněny provizorním oplocením.

# II.4. Příprava území

II.4.1 Rozsah úprav

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 180 m2.

Pokud bude provedena skrývka zeminy, bude tato použita pro sadové úpravy.

Skrytá zemina  bude uložena v deponii na staveništi.

II.4.2 Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy nejsou součástí SO 6.2  Sadové úpravy.

Je však třeba dbát na to, aby na zavážky nebyly používány pro vegetaci nevhodné materiály – např. stavební odpady, dřevo, azbest, dřevitá vlna, slévárenský písek, polyuretanové pěny, fólie atd.

Naváženou zeminou nesmí být zasypány jakékoliv odpadky, plochy se stojatou vodou a zamrzlé povrchy. Navážený materiál nesmí být zmrzlý.

Zemina musí být navážena po vrstvách max. 20 cm silných, každá vrstva musí být vyrovnána pomocí vhodného zemního stroje nebo ručně.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nemá být hutněna.

Upravená pláň, na kterou má být navezena vegetační vrstva půdy nesmí vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubeň větší než 5 cm od požadované roviny, u napojení na okolní plochy větší než 3 cm od jmenovité výšky.

Minimální hloubka navezeného podkladu

- trávníky			15 cm

- květiny a půdopokryvné keře	30 cm

- živé ploty, keře		45 cm

- stromy			70 cm

II.4.3 Odstranění odpadů, likvidace plevelů, kácení

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Předpokládá se, že i když vyšší dodavatel (stavební firma) má plochu za vyčištěnou , je to zpravidla pro účely sadových úprav nedokonalé a tak musí dodavatel sadových úprav úklid dokončit sám.

Předpokládá se, že na 500 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů, včetně větších kamenů.

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy odplevelit.

Předpokládá se, že odplevelení bude provedeno chemicky 2x během vegetačního období.

Budou vykáceny  3 stromy – viz inventarizace.

# II.5. Humusování

Humusováním se rozumí navezení a rozprostření zeminy k vytvoření vegetační vrstvy půdy. Bude provedeno na plochách poškozených stavbou o výměřě cca 30   m2.

Před navezením vegetační vrstvy musí být pláň podkladu po celé ploše  rozrušena.

Rozrušení bude provedeno rozrývačem nebo vhodným strojem nebo ručně do hloubky 15 cm tak, aby bylo umožněno dostatečné propojení podkladu s rozprostřenou vegetační vrstvou půdy a aby se odstranilo nežádoucí zhutnění způsobené předcházející stavební činností.

Předpokládá se, že zemina pro ohumusování bude dovážena ze vzdálenosti do 100 m.

Před rozprostřením zeminy nesmí být podloží rozmoklé.

Plochy budou humusovány vrstvou 15  cm je třeba zaljistit asi 5 m3 kvalitní zeminy.

Zemina pro ohumusování musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů.

Pokud humusování provádí jiná firma než dodavatel sadových úprav, je třeba, aby byla kvalita zeminy dodavatelem odsouhlasena.

Upravená úroveň navezené zeminy tvořící vegetační vrstvu se na 4 m dlouhé měřící linii nesmí odchylovat od požadované roviny více než o 5 cm.

Upravená úroveň  navezené zeminy musí být srovnána asi na 3 cm nad chodníky a obrubníky a musí výškově plynule navazovat na přilehlé plochy.

Humusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení a obdělání se provede na jaře.

Pokud je pochybnost o kvalitě a vhodnosti zeminy, která je pro humusování k dispozici, je třeba provést terénní průzkumy  nebo laboratorní zkoušky podle ČSN DIN 18 915. Po jejich vyhodnocení je třeba stanovit taková opatření, aby kvalita půdy byla vhodná pro předpokládanou vegetaci.

Terénní úpravy a laboratorní zkoušky i následná opatření (zlepšování půdy, zásobní hnojení, pěstování předplodin) nemohou být jednoznačně stanoveny v projektové dokumentaci. Bude-li třeba k nim přistoupit, musí být oceněny jako vícepráce.

# II.6  Postup při založení výsadeb

6.1. Obdělání půdy

Navezená vegetační vrstva půdy i plochy poškozené stavbou, ale bez humusování,  budou  obdělány.

Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny nežádoucí materiály, odpady, kameny, kořeny, velké hroudy apod. Odpady budou odvezeny.

Předpokládá se, že na 1000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Na souvislých velkých plochách  bude obdělání půdy provedeno vhodnou mechanizací. Okraje velkých ploch a malé plochy nevhodné pro obdělávání mechanizací  budou obdělávány ručně.

Pokud to umožní harmonogram výstavby, nechá se půda po dokončení těchto operací ležet ladem, pokud nevyraší plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovány herbicidem Round-up, aplikovaným jako 5% roztok. Doba, která je nutná pro vzejítí plevelů i doba, po kterou musí herbicid působit závisí na měsíci vegetačního období a na povětrnostních podmínkách. I v období největšího růstu (duben-květen) je třeba počítat nejméně s 25 dny pro vzejítí a následnou likvidaci plevelů. Teprve potom je možné s půdou dále pracovat.

Podle úvahy dodavatele sadových úprav je možné na plochách kultivovaných na podzim aplikovat v předjaří (po roztání sněhu) herbicidy proti rašení plevelů.

6.2. Výsadby keřů a trvalek

Pro výsadbu keřů nebo pro smíšené výsadby dřevin a květin budu zřízeny záhony.

Keře budou vysazovány do jamek vyhloubených na velikost odpovídající nejméně 1,5 násobku průměru kořenového balu nebo kořenového systému.

Při výsadbě budou u prostokořenných výpěstků odstraněny všechny poškozené kořeny až na zdravé dřevo.

Balové nebo kontejnerované keře budou zbaveny obalů, kořenový bal bude zbaven zplstnatělých nebo odumřelých částí.

Při výsadbě keřů s balem bude půda v jamce vyměněna na 50%, vytěžená hlína z jamky bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Pokud nebude dodavatelem sad. úprav s přihlédnutím na stanovištní podmínky určeno jinak, bude půda vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány.

Keř, trvalka		velikost		velikost 	kompost	zemina		zemina

jámy cca m3	balu cca m3	cca m3		k odvezení	k zasypání

cca m3		cca m3

s balemdo 10 cm	      0,003	   0,001		   0,001                 0,001                0,001

s balem do 20 cm	      0,027	   0,007		   0,01		   0,01	                0,01

bez balu    		      0,027	   0	    	   0,027  	   0,027	  	   0

Poškozené větve keřů budou odřezány až do zdravého dřeva.

Výhony keřů vysázených do živého plotu budou zakráceny  podle druhu keře.

Dřevinya květiny budou podle potřeby zality.

Předpokládá se, že pro zalití je třeba nejméně toto množství vody:

l/ks

Keře s balem do 10 cm			1

Keře s balem do 20 cm			3

Množství vody je závislé na vlhkosti substrátu  a momentálních srážkách.

Záhony  budou mulčovány  drceným kamenivem frakce 8 – 16 - 32 mm  tl. max 50 mm.

6.4. Založení trávníků

Kategorizace trávníkových ploch.

Č.plochy	Typ trávníku	Okruh použití a vlastnosti	  	Nároky na údržbu

-viz výkres

všechnyplochy	3 Parkový	veřejná zeleň, parky, běžně		výška 60-120 mm, asi 10 sečí

zatravněné plochy v průmyslových 	ročně, 1x ročně přihnojení

a zemědělských závodech, odolný	bez závlah, jednorázové

vůči suchu a zatěžování		zásahy při přemnožení plevelů

Pro založení trávníků bude půda znovu obdělána 2x kultivátorováním, vláčením, smykováním  3x uhrabána. Plocha musí být upravena tak, aby v měřící linii v délce 4 m nevykazovala prohlubně větší než 3 cm.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení.

Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a podobný nežádoucí materiál. Předpokládá se, že na 2000 m2 plochy se nasbírá 1m3 odpadů.

Okraje nově upravených ploch musí být úhledně napojeny na okolní plochy.

Před výsevem bude na plochu aplikována startovní dávka umělých hnojiv (NPK, Cererit) v dávce 50 g/m2.

Trávníky  budou zakládány z travní směsi značky Barenbrug v dávce 30 g/m2 nebo z travní směsi doporučené dodavatelem sadových úprav, avšak vždy bez vysokých lučních trav a jetelovin.

Nejvhodnější termín výsevu je od druhé pol. dubna do druhé pol. června  nebo od 20. srpna do 10. října.

Travní osivo bude zapraveno max. 1 cm hluboko, rovnoměrně hráběmi nebo bránami. Vysévaná směs musí být udržována v dobře promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělená.

Po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru.

První kosení  je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, kosit na výšku 4-6 cm a průběžně sbírat kameny a hroudy. Předpokládá se, že na 5000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Veškeré zbytky pokosené trávy musí být odstraněny.

Předpokládá se, že plošné pokrytí trávníku po 1. seči tvoří 75% plochy, 25% bude třeba znovu podset.

Holá místa budou ručně (hráběmi) provzdušněna, podseta původní směsí (vyjímečně lze použít směs Barenbrug Rapid) a zapískována tenkou vrstvou kopaného písku (asi 5 l/1 m2).

Pokud budou holá místa tvořit  více jak 25% plochy, je dodavatel povinen trávník založit na vlastní náklady znova.

Po pokosení a případném podsetí bude trávníková plocha utužena lehkých válcem.

Část ploch, kde nebude trávník zničen úplně, lze obnovit vertikutací, podsetím, zapískováním a pohnojením.

# III. ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

# III.1. Údržba trávníku

Trávníky budou předány po šesté provedené seči, pokud nebude dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen provést 1. seč a 1x válení a pak 5 následných sečí vždy, když tráva dosáhne výšky 6-10 cm.

Po pokosení nových trávníků je vhodné lehčí půdy utužit travním válcem. O této operaci rozhodne dodavatel podle potřeby. Bude-li válení provedeno, bude fakturováno jako vícepráce.

Během záruční doby bude trávník 1 x pohnojen průmyslovým hnojivem  v dávce 30 g /1 m2.

Trávník bude během záruční doby chemicky odplevelen.

O případných dalších operacích rozhodne dodavatel sadových úprav a budou fakturovány jako vícepráce.

Během záruční doby budou z trávníku průběžně odstraňovány všechny nežádoucí odpady – papíry, plasty, sklo apod.

Pokud přechází záruční doba z podzimu do jara, je třeba počítat s dalšími vícenáklady :

- průběžné odstraňování spadeného listí

- zarovnání okrajů

Při předání musí být travní porost dostatečně zapojený a odplevelený, bez smetí a odpadů.

# III. 2. Údržba výsadeb

# Výsadby  budou předány za 12 měsíců po výsadbě.

Dodavatel je povinen dřeviny podle potřeby zalévat, nejméně 5x, dávkou asi  a průměrně 2 l/1 keř. Zamulčované záhony  musí udržovány v bezplevelném stavu – během záruční doby se předpokládá 5x mechanické odplevelení.Pokud se ve výsadbách vyskytnou agresivně rostoucí hlubokokořenící vytrvalé plevele (pýr, podběl, svlačec, rdesna apod) budou likvidovány chemicky knotovou aplikací vhodného herbicidu.. O aplikaci rozhodne dodavatel sadových úprav a operace bude fakturována jako vícepráce.

Odumřelé a poškozené větve  musí být odřezány, smetí a odpadky musí být odvezeny.Dále musí být průběžně sledován zdravotní stav výsadeb.

Živé ploty je třeba formovat výchovným řezem.

Protože výsadby budou založeny s 50%  výměnou půdy za prohnojený substrát nebo kompost, s přihnojováním během záruční doby se neuvažuje.

Při předání výsadeb musí být dřeviny zdravé, vitální a půda kolem nich bez plevelů.

Dodavatel nezodpovídá za škody způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením cizí osobou, krádeží, živelnou pohromou nebo kalamitním výskytem škůdců.

# IV. BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

Dodavatel na požádání objednatele předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstován a údržbě zelených ploch.

Zpráva bude obsahovat i odborný odhad ročních nákladů na údržbu trávníků a výsadeb.

Upozornění :

Investor nebo budoucí správce zeleně musí počítat s těmito zásadami:

- bez údržby nemá smysl zelené plochy vůbec zakládat

- údržba zeleně musí být zajištěna na odborné úrovni

- údržba zeleně stojí peníze

Datum :		srpen 2013

Vypracoval:	Ing. Jiří Červený