## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 3+1

DOKUMENTACE DSP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

STAVBA 6– PARK NA MLÝNĚ

SO  6.3 – MLÝNSKÉ KOLO

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva

Situace	 společná

Výkres 6.3-01

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice"

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje stavební úpravy lávky přes potůček v parku u kostela:

- a) mlýnské kolo

- Základní technické údaje

a) Mlýnské kolo:

Stávající stav:

V parku, kde kdysi býval mlýn a mlýnský náhon je vhodné místo pro umístění zachovaného mlýnského kola. Jsou zde polorozpadlé zídky, které bude vhodné  zrestaurovat a vytvořit místo o rozměru 3 x 3 m pro mlýnské kolo jako odkaz minulosti mlýna v obci.

Návrh řešení:

Mlýnské kolo bude  solitér v parku, kde se nachází rozpadlé zídky. Bude nutné zídky rozbourat, kameny uložit. Vytvořit základ šířky 400 mm a na nový základ ve tvaru písmene U uložit nové zdivo  z kamene doplněné z 50 %.  Plocha bude vytvořena z kamenných  šlapáků v kombinaci se  s kačírkem . Mlýnské kolo bude vystaveno ve skleněné vitríně  na loži z  betonu 2,3 x 1,8 m. Skleněný přístřešek bude proveden ze skla o tl. 15 mm, které bude osazeno do lišty tvaru U z nerezu nebo hliníku. Přední část skla bude s horním spojena lepením, horní část profilu bude  ukotvena do terénu  pomocí dvou profilů  z jacklu 40/40 z nerezu. Přední část sklad bude opatřena textem, například vypískovaným na skle.

Ke kolu bude proveden chodníček z kamenných šlapáků 0,6 x 1,7 asi 12 ks.

Příčný řez

Příčný řez má převýšení asi 1,2 m.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. Nepředpokládá se.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

srpen 2013

Vypracoval: 	Ing. Hoffmann Karel , Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  6.3 – MLÝNSKÉ KOLO

Výpis materiálu:

A    BETONOVÝ ZÁKLAD     Š= 400, HL. 800 mm    DL. 9,0 m

B    ZDIVO KAMENNÉ  Š= 400 V=0- 1,5                     9,0 m2

C    KAMENNÉ PLLOCHY  - šlapáky                            9,0 m2

D    CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ   0,6 x 1,7 m                  12 KS

E    SKLENĚNÁ VITRÍNA                                              1KS