## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 4+1

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  1.2 – REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Příslušenství a vybavení (dopravní značení)

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva		D 1.2-01

Situace			D 1.2-02

Vzorové řezy			D 1.2-03

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje zpevněné plochy tj. komunikace :

- pro příjezd vozidel ke skladu

- parkovací plochy pro 5 osobních vozidel

Parkovací stání budou sloužit výhradně pro potřeby obecního úřadu. V těsné blízkosti se nachází parkoviště pro okolní firmy s kapacitou cca 25 stání.

- Základní technické údaje

Konstrukce

Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =45 MPa (min. 30 MPa) . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce , příjezd ke skladu:

betonová dlažba zámková (červená)                          80 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

kamenivo prolité cementovou maltou                     120 mm

štěrkodrť                                                                  180 mm

Konstrukce , parkoviště:

betonová dlažba zámková (šedá)                               80 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

kamenivo prolité cementovou maltou                     120 mm

štěrkodrť                                                                  180 mm

Konstrukce okapového chodníku:

betonová dlaždice 50/50                                          100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                   100 mm

Základní parametry parkovacích stání.

- délka stání 4,50 m (zajištěn přesah)

- šířka stání 2,80 m (stání pro invalidy 3,50 m)

Parkovací plochy budou ohraničené betonovým obrubníkem 10/25 cm, který bude kolem okapového chodníku vysunutý o 10 cm v ostatních případech bude zapuštěný viz v.č. 023 Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod se předpokládá :

- zpevněná plocha tj. příjezd a parkoviště budou odvodněny přes zapuštěný obrubník na  stávající asfaltovou vozovku, která je jižním směrem opatřena stávající uliční vpustí.

Základní parametry

- plocha příjezdy ke skladu : 48 m2

- plocha parkoviště : 62 m2

- okapový chodník : 8 m2

Příčný řez

Příčný spád je řešen jednostranný 3 % ve směru od objektu.

Podélný profil

Spád zpevněné plochy v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.

- Příslušenství a vybavení ( dopravní  značení )

Jednotlivá stání na parkovišti budou oddělena vodorovným dopravním značením čárou V10b.

Vyhrazené stání pro invalidy bude opatřeno vodorovným dopravním značením V 10f a svislou dopravní značkou IP 12 , kde je uveden symbol O1 .

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

březen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  1.2 – REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK

Přípravné práce

Rozebrání stávajícího obrubníku				32 m

Rozebrání okapového chodníku dlaždice 50/50                   10 m2

Výkop zeminy						           45 m3 odvoz do 5 km

Konstrukce

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =45 MPa . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně se  provede přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m. (plocha 118 m2)

Konstrukce , příjezd ke skladu: 48 m2

betonová dlažba zámková (červená)                          80 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

kamenivo prolité cementovou maltou                     120 mm

štěrkodrť                                                                  180 mm

Konstrukce , parkoviště: : 62 m2

betonová dlažba zámková (šedá)                               80 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

kamenivo prolité cementovou maltou                     120 mm

štěrkodrť                                                                  180 mm

Konstrukce okapového chodníku: 8 m2

betonová dlaždice 50/50                                          100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                   100 mm

Betonový obrubní 10/25 cm do bet. C16/20				64 m

Vodorovný dopravní značení  V10b - 12 m

Vyhrazené stání pro invalidy bude opatřeno vodorovným dopravním značením V 10f a svislou dopravní značkou IP 12 , kde je uveden symbol O1 .