TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce		:   KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Stavba		:   3 CHODNÍK obecní úřad - obchod

Objekt		:   SO 3-02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“

Místo		:   BŘEZNICE

Investor 	:   OBEC BŘEZNICE

Stupeň  	:   Dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

##### Návrh situace

Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající  místní komunikace.

Situační řešení je limitováno zejména velikostí a tvarem využitelných pozemků v majetku obce.

Řešená místní komunikace zajišťuje dopravní obsluhu k nemovitostem v centrální části obce. Jedná se o slepou komunikaci, která zajišťuje jediné dopravní připojení a obsluhu nemovitostí situovaných podél ní. Je vedena v souběhu s Březnickým potokem a zachytává dešťové vody i ze stávající obytné zástavbou a soukromých pozemků.

##### Přípravné práce

Na ploše určené pro výstavbu se nenachází vzrostlá zeleň ani půda, která by zasluhovala zvláštní pozornost.

Před zahájením stavebních prací na staveništi bude podklad stávající komunikace rozryt, výškově upraven dle jednotlivých příčných profilů a hutněn na předepsané hodnoty modulu přetvárnosti.

##### Vytýčení a výškové řešení

Návrh v maximální míře respektuje stávající terén a situační stav, napojení na místní komunikace a současně zohledňuje navržený způsob odvodnění povrchu zpevněných ploch.

Komunikace je navržena šířky 3,0m.

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh zpevněných ploch  je proveden  podle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“

Všeobecně se jedná o obslužnou místní komunikaci. Pro potřeby výpočtu konstrukce pojížděné plochy byla stanovena třída dopravního zatížení  „VI“. Jedná se o komunikace se zátěží nižší než 15TNV za 24h.

Pro výše uvedené hodnoty byla navržena tato konstrukce komunikace D2-N-3-VI-PII

asfaltobeton střednězrnný tř. III……………………. 50mm

spojovací postřik asf. 0,25kg/m2

recyklovaný asf. materiál…………………………   50mm

štěrkodrť (podle potřeby)……………..……………100mm

celkem……………………………………………   200mm

Stávající zbytky konstrukce budou vybourány, podklad bude rozryt, urovnán, částečně doplněn štěrkodrtí a zhutněn na  minimální hodnotu modulu přetvárnosti  E def,2 = 60 MPa. Výšková úprava bude provedena tak, aby nová niveleta  nepřesahovat stávající (ideální) stav ±10cm. Napojení na stávající plochy bude provedeno přes odfrézovaný pruh povrchu asfaltu podle vzorového řezu.

Plochy budou omezeny betonovým obrubníkem 15/25/100 osazeným nastojato do betonového lože  s boční opěrou. Na straně vodoteče a v místech nájezdů k rodinným domům bude obrubník uložen naležato.

Odvodnění

Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do vodoteče.

Terénní úpravy

Představují konečné úpravy povrchu nezpevněných ploch mezi řešenými plochami a navázání na stávající terén. Po provedení zpevněných ploch a opěrných zdí bude okolní terén dosypán a vysvahován. Upravený povrch bude pokryt humózní vrstvou zeminy a oset travní směsí.

Dopravní značení

S ohledem na charakter území a dopravní situaci se nepředpokládá nové svislé značení.

Zlín,  červenec  2013						vypracoval Ing. Jiří Bačík