## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 3+1

TENDROVÁ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE DSP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

STAVBA 5 – ÚPRAVY KOLEM KOSTELA

SO  5.2 – DŘEVĚNÁ LÁVKA

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

září  2013                                                              Vypracoval: 	Ing. Hoffmann Karel

- Seznam dokumentace

Technická zpráva	    D5.2 -01

Situace			    D5.2- 02

PŮDORYS , ŘEZ A-A  D5.2 -03

VIZUALIZACE	    D5.2-04

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice"

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje stavební úpravy lávky přes potůček v parku u kostela:

- a) dřevěná lávka

- Základní technické údaje

a) Dřevěná lávka:

Stávající stav:

V současné době se přes park vine odvodňovací rýha (potůček) s velkým výškovým převýšením. Aby se lidé mohli dostat od kostela do parku je nutné překonat rozdíl asi 8,5 m a výškový rozdíl asi 3,0 m.

Návvrh řešení:

K tomu je navržena lávka šířky 1,5 m na rozpon 4,25 m. Pod lávkou je navržen betonový základ s dosypaným násypem, v horní části s  kamennou stěnou 400/900 mm výška 1,0 m. Nosnou konstrukci tvoří  dva ocelové nosníky U140 svařené do krabice (viz statika) , dřevěné příčníky 100/120, sloupky 100/100 s diagonálami 100/80 , horním  madlem 100/50 a mostovkou 160/40 s tlakově impregnovaných prken.

Lávka bude doplněna zábradlím z mobiliáře z ocelových sloupků v=1,0 m s řetězy v délce 2x 2 m.

Konstrukce a zábradlí  lávky bude dřevěné s lazurovacím nátěrem, tlakově impregnované dřevo. Barva nátěru červenohnědá. Kámen světlý  pískovec.

Příčný řez

Příčný řez překonává 8,5 m  a výšku 2,6 – 3,0 m.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. Nepředpokládá se.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

září  2013

Vypracoval: 	Ing. Hoffmann Karel

VÝKAZ VÝMĚR

SO  5.2 – DŘEVĚNÁ LÁVKA

Výpis materiálu:

A    NOSNÍKY  OCEL U140 DO KRABICE      DL. 4,65    2KS

B    PŘÍČNÍKY DŘEVĚNÉ     100/120               DL.2,4   5 KS

C    SLOUPKY   100/100                                     DL. 1,0  10 KS

D    DIAGONÁLY  100/80                                  DL. 1,20   16 KS

E    MADLO          100/60                                    DL. 4,25    2KS

F     VZPĚRY             100/100                             DL. 0,90    10 KS

G    MOSTOVKA - FOŠNY  160/40                   DL. 4,25    8 KS

H   KAMENNÁ STĚNA  400/1050/1000                        4 KS

I   BETON ZÁKLADŮ   Š=400, C 25/30, XF1 , OCEL R 10505

J   OCEL   DO  ZÁKLADŮ    SÍTĚ 6/100-6/100 - 33 m2

K  KAMENY NA BŘEZÍCH    5,2 x 3,6 m