## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 4

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  5.4 – PŘÍJEZD KE KONTEJNERU

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva	D5.4-01

Situace		D5.4-02

Vzorové řezy		D5.4-03

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice"

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje  příjezdovou komunikaci ke kontejneru hřbitovního odpadu, který je umístěn východně od zdi hřbitova. Kontejner se pravidelně odváží speciálním vozidlem, tak že je nejprve umístěn prázdný kontejner a potom se odveze naplněný kontejner.

- Základní technické údaje

Konstrukce

Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  příjezdu (žulové kostky)

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrk částečně vypl. cementovou maltou		100 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Konstrukce  plochy pod kontejnery

cementobetonový kryt                                                200 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               200 mm

Plocha příjezdu bude lemována žulovým krajníkem viz  Vzorové řezy, betonová plocha pro manipulaci a skladování kontejnerů bude lemovaná betonovým obrubníkem 10/25 cm.

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.

Základní parametry

- plocha příjezdu ze žulových kostek		88 m2

- betonová plocha				40 m2

Příčný řez

Příčný spád plochy odpočívadla je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

srpen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  5.4 – PŘÍJEZD KE KONTEJNERU

Přípravné práce

Sejmutí travnaté plochy (tl. 0,1 m) odvoz do 1 km					6 m3

Výkop zeminy	 (odvoz do 5 km)           					            32 m3

Konstrukce

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně se  provede přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m. (plocha 128 m2)

Konstrukce  příjezdu (žulové kostky): 88 m2

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrk částečně vypl. cementovou maltou		100 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Konstrukce  plochy pod kontejnery: 40 m2

cementobetonový kryt                                                200 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               200 mm

Žulový krajník 10/20 cm do bet. C16/20						52 m

Betonový obrubník 10/25 cm do bet. C16/20					22 m