## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 4

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  6.1 – CHODNÍKY ODPOČÍVADLO

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Příslušenství a vybavení (dopravní značení)

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva	D6.1-01

Situace		D6.1-02

Vzorové řezy		D6.1-03

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice"

- Fotodokumentace

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Objekt zahrnuje chodníkové trasy a odpočinkovou plochu v prostoru parčíku u kostela. Hlavní chodník propojuje pěší tah od hlavní silnice přes navrženou dřevěnou lávku do prostoru kolem kostela a hřbitova. V místě bývalého mlýna (pozůstatky kamenných zdí)

je navrženo odpočívadlo vybavené mobiliářem tj. lavičkami a odpadkovým košem.

- Základní technické údaje

Konstrukce

Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  hlavního chodníku (žulové kostky)

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Konstrukce vedlejšího chodníku, odpočívadla (mlat)

mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-16 mm             100 mm

mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-32 mm             200 mm

- šířka hlavního chodníku 2,00 m, ohraničené betonovým obrubníkem 5/25 cm

- šířka vedlejšího chodníku 1,50 m, ohraničené betonovým obrubníkem 5/25 cm

Chodníky budou z jedné strany lemovány betonovým obrubníkem 5/25 cm  vysunutým o 6 cm, na protější straně zapuštěným viz  Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.

Součástí objektu je:

- schodiště z přírodního kamene s jednostranným dřevěným zábradlím

- kamenná pěšina, která simuluje trasu bývalého náhonu k mlýnskému kolu

- přístupový chodník z nášlapných desek (2x0,5) k mlýnskému kolu

- plocha z kačírku lemovaná bet. obrubníkem pod mlýnským kolem 2x3 m

Vybavení mobiliářem tj. lavičky, odpadkové koše jsou součástí samostatného objektu SO 6.5

Základní parametry

- plocha chodníku ze žulových kostek		78 m2

- plocha chodníku s povrchem mlat		56 m2

- odpočívadlo s povrchem mlat		58 m2

Příčný řez

Příčný spád chodníku je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku.

Podélný profil

Spád zpevněné plochy v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

srpen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  6.1 – CHODNÍKY ODPOČÍVADLO

Přípravné práce

Rozebrání části stávajícího kamenné zídky (9x0,3)					2,7 m3

Sejmutí travnaté plochy (tl. 0,1 m)							19 m3

Výkop zeminy	 (odvoz do 5 km)           					           38 m3

Konstrukce

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =45 MPa . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně se  provede přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m. (plocha 80 m2)

Konstrukce  hlavního chodníku (žulové kostky): 78 m2

žulová kostka 100/100                                               100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm

štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Konstrukce vedlejšího chodníku, odpočívadla (mlat): 114 m2

mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-16 mm             100 mm

mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-32 mm             200 mm

Betonový obrubní 5/25 cm do bet. C16/20						160 m

Schodiště z přírodního kamene s jednostranným dřevěným zábradlím 3 x 2 m	6 m2

Kamenná pěšina, která simuluje trasu bývalého náhonu k mlýnskému kolu	18 m2

Přístupový chodník z nášlapných desek (2x0,5) k mlýnskému kolu 		10 ks

Plocha z kačírku lemovaná bet. obrubníkem pod mlýnským kolem 2x3 m		6 m2