## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 2

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  6.5 – MOBILIÁŘ

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Seznam dokumentace

Technická zpráva

Seznam prvků mobiliáře dle nabídky mmcité

- Všeobecně

Navržený mobiliář je v souladu s již použitými prvky městského mobiliáře od firmy mmcité v obci Březnice. Konkrétně se jedná o zrealizovaný přístřešek zastávky autobusu s lavičkou a odpadkovým košem.

Mobiliář (SO 6.5) je navržený pro celý rozsah staveb 1-7 "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice", který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostelu a sokolovny.

3.  Základní  technické údaje

Hlavním prostorem pro rozmístění jednotlivých prvků mobiliáře je Stavba 6. "Park na Mlýně" je zde navržena odpočinková plocha s parkovými lavičkami a odpadkovým košem, dále pěší trasy doplněné lavičkami a pro celkovou světelnou pohodu jsou navrženy osvětlovací sloupky.

Parkové lavičky 6 ks

Odpadkový koš 2 ks

Osvětlovací sloupky 4 ks

Zábradlí na opěrné zdi lávky 16 m

Stavba 5. "Úpravy kolem kostela" je na odpočinkové ploše navržena sestava  parkových laviček a odpadkový koš.

Parkové lavičky 4 ks

Odpadkový koš 1 ks

Stavba 4. "Chodník obchod - kostel" před vstupem do obchodu je navržen stojan na kola

Stojan na kola 2 ks

Matriálem pro jednotlivé prvky mobiliáře je:

- nosná konstrukce z hlinikové slitiny,

- sedák, opěradlo, opláštění, madlo z tropického dřeva

Veškerý mobiliář od firmy mmcité bude kotven do samostatných betonových základů a připevněn anti-vandal šrouby.

Další prvky mobiliáře budou tj. lavičky, odpadkové koše budou rozmístěny dle doporučení investora v prostoru knihovny, mateřské školky a obecního úřadu.

srpen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar