## KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE BŘEZNICE

Počet stran: 4+1

DOKUMENTACE DSP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO  2.1 – CHODNÍK U BOV č. 20

OBSAH:

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Příslušenství a vybavení (dopravní značení)

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

- Seznam dokumentace

Technická zpráva

Situace

Vzorové řezy

- Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly :

- Investiční záměr " Revitalizace centrální části obce"

- Požadavky dotčených orgánu státní správy

- Konzultace s investorem

- Všeobecně

Přístupový chodník ke knihovně vychází ze schváleného investičního záměru  " Revitalizace centrální části obce" , který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostelu a sokolovny.

Objekt zahrnuje přístupový chodník od místní komunikace, podél západní fasády knihovny navazuje na zvýšenou terasu před vstupem do knihovny.

- Základní technické údaje

Šířka dlážděného chodníku je 1,50 m v souběhu kolem fasády knihovny je navržen okapový chodník. Niveleta chodníku plynule navazuje na terasu s upraveným povrchem dle návrhu objektu SO 01.

Konstrukce

Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 = 30 MPa) . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba zámková                                         60 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                  150 mm

Konstrukce okapového chodníku:

betonová dlaždice 50/50                                            60 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                   100 mm

Chodník bude ohraničený betonovým obrubníkem 10/25 cm, který bude kolem okapového chodníku zvýšený o 6 cm (vodící linie) na protější straně zapuštěný viz v.č. 043 Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod :

- dešťové vody z chodníku budou odvodněny přes zapuštěný obrubník na  stávající terén.

Zapuštěný betonový obrubník podél vnější strany pokračuje i podél stávající betonové terasy s výklenkem.

V místě ukončení chodníku na místní komunikaci se niveleta sníží na 2 cm nad úroveň vozovky a chodník bude opatřen varovným pásem z reliefní betonové dlažby.

V závěru prací se provede vyrovnání terénu dosypáním zeminy na šířku 1,5 m a následné osetí trávním semenem.

Před provedením okapového chodníku se provede úprava soklu budovy knihovny nanesením dekorativní omítky Marmolit.

Příčný řez

Příčný spád je řešen jednostranný 2 % ve směru od objektu.

Podélný profil

Spád chodníku v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.

- Příslušenství a vybavení ( dopravní  značení )

Charakter stavby nevyžaduje svislé ani vodorovné dopravní značení.

- Křížení s inženýrskými sítěmi

Křížení vozovky s inženýrskými sítěmi bude řešeno na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, …) Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Použité normy a předpisy

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK

květen 2013

Vypracoval: 	Ing. Lubomír Baar

VÝKAZ VÝMĚR

SO  2.1 – CHODNÍK U BOV č. 20

Přípravné práce

Před realizací se rozebere:

- stávající chodník z betonových dlaždic 50/50/6 cm, plocha 18 m2 (72 ks) odvoz dle pokynů investora

- část asfaltové plochy parkoviště 7,4 m2 odvoz do 1 km

Zpevněné plochy

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =45 MPa . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně se  provede přidáním vápna (3%) do hloubky 0,2 m  (51 m2)

Konstrukce , chodník: 40 m2 + 1,0 m2 dlažba reliefní

betonová dlažba zámková (červená)                          60 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                  150 mm

Konstrukce okapového chodníku: 10 m2

betonová dlaždice 50/50                                          100 mm

ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm

štěrkodrť                                                                   100 mm

Betonový obrubní 10/25 cm do bet. C16/20			62 m

Zemní práce

- sejmutí travnaté vrstvy	3,5 m3

- obsyp zeminou		6 m3 (3,5 m3 sejmutí + 2,5 m3 dovoz z 5 km)

- svahování a osetí		42 m2

Úprava soklu budovy kolem chodníku:     m2

povrchová úprava Marmolit včetně vyrovnávací stěrky

Marmolit MAR 2 střednězrnný do 2 mm