# CHODNÍKY V OBCI BŘEZNICE                                                                                   ÚSEK 4 - OBCHOD, KOSTEL

D 4.1-01

Počet stran: 4

TENDROVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# SO 4.1 - CHODNÍK

OBSAH :

- Seznam dokumentace

- Výchozí údaje

- Všeobecně

- Základní technické údaje

- Příslušenství a vybavení (dopravní značení)

- Křížení s inženýrskými sítěmi

- Vytyčení

- Závěrečné úpravy PD

- Zvláštní pokyny pro bezpečnost zemních prací

- Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních prací

- Použité normy a předpisy

1.  Seznam dokumentace

Technická zpráva 			 D 4.1-01

Situace širších vztahů

Situace zákres do KM			 D 4.1-02

Situace 4.1				 D 4.1-03

Situace 4.2				 D 4.1-04

Řezy 1 - 7	                           	 D 4.1-05

Místo pro přecházení			 D 4.1-06

Sjezd					 D 4.1-07

Uliční vpust				příloha č.1

Zpomalovací práh			příloha č.2

2.  Výchozí  údaje

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly:

- Objednávka  obce Březnice ze dne

- Studie chodníků v obci Březnice

- Podklady JDTM Zlínského kraje

- Zaměření skutečného provedení - plynofikace

- Katastrální mapa

- Fotodokumentace

- Průzkumy na místě samém

- Konzultace se zástupci  obce

3. Technické údaje

Přípravné práce

- Odřez stávající asfaltového krytu místní komunikace

- Sejmutí travnaté vrstvy bude zahrnuto do výkopu zemních prací

- Rozebrání asfaltového krytu

- Rozebrání schodů u obchodu

- Rozebrání obrubníku

- Rozebrání asfaltové rampy u mostu

- Rozebrání betonového žlabu

Chodník

Obsahem objektu je chodník, vedený na straně obchodu v úseku mezi stávajícími mosty.

Výškově bude chodník sledovat vozovku přilehlé místní komunikace s tím, že musí být vždy splněna podmínka, že nově osazený silniční obrubník bude vysunutý 0,10 m nad niveletou stávající vozovky. V příčném směru je chodník spádován sklonem 2,5 % ke komunikaci. Pro bezpečný pohyb chodců nevidomých či slabozrakých je na jeho vnějším okraji navržen chodníkový obrubník zvýšený 80 mm nad povrch dlažby.

Celková plocha chodníku 260 m2.

Konstrukce chodníku je navržena takto:

V trase a místě pro přecházení :

Zámková dlažba 	DL 	60 mm 	TP 170

Drť (fr. 4/8)		40 mm 	TP 170

Štěrkodrť (fr. 0/32) 	ŠD	150 mm	ČSN 736126

Celkem 	min. 	250 mm

V místě sjezdů :

Zámková dlažba 	DL 	80 mm 	TP 170

Drť (fr. 4/8)		40 mm 	TP 170

Podkladní beton 		100 mm

Štěrkodrť (fr. 0/32) 	ŠD	100 mm	ČSN 736126

Celkem 	min. 	320 mm

Na trase chodníku bude místo pro přecházení a to v místě přístupu na hřbitov, dále 2 sjezdy v místech příjezdu  k soukromým parcelám.

- Místa pro přecházení jsou navržena v souladu s vyh. Č. 389/2009 SB bezbariérovým obrubníkem převýšeným 20 mm nad vozovku, osazeným do betonového lože, dále budou doplněny přechodové obrubníky (viz. vzorové řešení). Spára na kontaktu s vozovkou bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou AZM.

- Sjezdy jsou navrženy v souladu s vyh. Č. 389/2009 SB bezbariérovým obrubníkem převýšeným 20 mm nad vozovku, osazeným do betonového lože, dále budou doplněny přechodové obrubníky (viz. vzorové řešení).

- Ve všech případech míst pro přecházení a sjezdů bude podél bezbariérového obrubníku (v šířce chodníku) na šířku 0,4 m provedena dlažba v reliéfní úpravě a s červeným probarvením (varovný pás pro nevidomé).

V místě nejvyšší intenzity chodců tj. přístupu od parkoviště k obchodu je navrženo stavebně - dopravní zařízení široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší. Zpomalovací práh zajistí snížení nežádoucí rychlosti projíždějících vozidel a vyšší bezpečnost přecházejících chodců.

- Parametry zpomalovacího prahu jsou v souladu s technickými podmínkami TP 85 tj. dovolují během  přejezdu jeho plochy bezpečnou jízdu vozidla za snížené rychlosti.

- Přechod pro chodce bude osvětlen příslušnými svítidly s využitím LED technologie. Svítidla SLIM LED4 budou osazeny na sloupu s výložníkem ve vzdálenosti 1,5 - 2,0 m od okraje "zebry".

- Odvodnění na okraji vozovky bude v místě zpomalovacího prahu zajištěno typovou uliční vpustí s přípojkou DN 150 zaústěnou do potoka.

- Dopravní práh bude označen svislou dopravní značkou IP 2 a vodorovným dopravním značením V7 a V17.

- Na protější straně dopravního prahu se provede úprava stávajícího chodníku na úkor parkovací plochy.

Zemní pláň:

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 = 30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna nebo výměnou podloží vhodnou zeminou až do hloubky aktivní zóny 0,5 m.

Odvodnění:

Spádové poměry na stávající místní komunikaci jsou nečitelné proto dešťové vody, které se budou zhromážďovat na straně chodníku budou svedeny do:

- Uliční vpustě před zpomalovacím prahem u obchodu se zaústěním do potoka

- Uliční vpustě na parkovišti, která bude napojena na zaslepenou UV.

- Uliční vpustě u vjezdu č.p. 595/1 se zaústěním do potoka

Požadavky na hutnění:

Násypovou zeminu pod chodníkem je nutno hutnit na 100% PS. Pláň musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006.

3. VYTYČENÍ

Vytyčení je provedeno kótami od stávajících objektů (líc obchodu, roh plotu, líc sloupu atd.) viz. samostatný vytyčovací výkres.

4. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno provádět až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor. V dané lokalitě se nachází plynovodní potrubí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně.

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví požadavky na bezp. provoz a používaní strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezp. značek a zavedení signálů

Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

NV č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Září 2012

Vypracoval :   Ing. Lubomír Baar